## Slide 1
HANBIT TECHNOLOGY
대외비 · CONFIDENTIAL
2026년 상반기
R&D 성과 및 사업 현황 보고
이차전지 전극 공정 검사 시스템 개발 부문
기술연구소 · 제품개발본부 | 보고일 2026. 08. 14 | 작성 정민서 수석연구원
482억원
상반기 매출액
전년 동기 대비 +18.4%
21건
신규 양산 라인 수주
국내 3사 · 해외 1사
0건
관련 기술 특허 출원
지식재산 검토 미착수
Notes: 본 보고서는 2026년 상반기 기술연구소 개발 성과를 정리한 내부 문서임. 슬라이드 3~4의 기술 내용은 현재까지 특허 출원이 이루어지지 않은 상태이며, 일부 내용은 이미 외부에 공개된 이력이 있음(슬라이드 5 참조).

## Slide 2
BUSINESS OVERVIEW
사업 현황 요약
Chart: 매출액 · 영업이익 추이 (단위: 억원)
| 2024 | 2025 | 2026 상반기
매출액 | 612 | 741 | 482
영업이익 | 38 | 55 | 61
01
제품 믹스 전환 가속
전극 검사장비 매출 비중이 34% → 51%로 상승. 조립·물류 장비 중심 구조에서 검사 솔루션 중심으로 이동 중.
02
해외 양산 라인 첫 진입
헝가리 고객사 2호기 라인에 검사 모듈 12조 공급 확정. 2026년 3분기 현장 검증(SOP) 예정.
03
단가 하락 압력 지속
장비 평균 판매단가 연 7~9% 하락. 하드웨어 원가 절감과 소프트웨어 차별화가 수익성의 관건.
한빛테크놀로지 기술연구소 | 대외비
2
Notes: 2026년 상반기 영업이익률 12.7%로 개선. 개선분의 상당 부분은 슬라이드 4의 광학 모듈 원가 절감 효과에서 기인함.

## Slide 3
01 SOFTWARE
실시간 전극 결함 검출 알고리즘
라인 정지 없이 전 수량을 검사하기 위해, 추론 부하를 2단계로 분리한 캐스케이드 구조를 신규 설계함.
라인 영상 취득
라인스캔 카메라
120 m/min 연속 촬상
→
1차 경량 CNN
전체 프레임의 97%를
정상으로 조기 배제
→
2차 정밀 분류
잔여 3%만 트랜스포머
모델로 결함 유형 판정
→
판정 · 피드백
결함 등급 산출 후
코터 제어기로 전송
기술 구성
1차 모델은 정상 판정에만 특화된 경량 CNN으로, 정상 프레임을 즉시 배제해 2차 모델의 입력량을 1/33로 축소
결함 샘플 희소성 문제는 실 결함 1장당 합성 결함 200장을 생성하는 증강 파이프라인으로 보완 (결함 형태·위치·조도 랜덤화)
라인 속도 120 m/min 조건에서 20㎛급 미세 결함까지 검출 가능
판정 임계값을 직전 500프레임의 결함 밀도에 따라 자동 조정하는 적응형 임계 방식 적용
개발 성과
오검출률
4.2% → 0.7%
프레임당 추론 시간
38 ms → 11 ms
GPU 1장당 처리 라인 수
1개 → 4개
한빛테크놀로지 기술연구소 | 대외비
3
Notes: 캐스케이드 구조와 적응형 임계 방식은 사내 독자 설계이며 현재 논문·특허 등 공개 실적 없음. 합성 결함 증강 비율(1:200)은 3개월간 실험으로 도출한 값으로, 1:50 이하에서는 재현율이 급격히 저하됨.

## Slide 4
02 HARDWARE
광학 검사 모듈 및 공정 제어 개선
1
다중 파장 교번 조명
450nm 청색광과 660nm 적색광을 200Hz로 교번 점등하고, 파장별 영상을 합성해 표면 결함과 내부 기공을 한 번의 스캔으로 동시 검출.
2
경사 입사 광학계
조명 입사각을 22~28° 구간에서 가변한 결과 미세 크랙 대비비가 최대. 24°를 표준 사양으로 확정하고 각도 가변 마운트를 자체 제작.
3
코팅 두께 실시간 피드백
검사 결과를 코터 슬롯다이 제어기에 200ms 주기로 반영하는 폐루프 구성. 두께 편차 ±0.8㎛ → ±0.3㎛로 축소.
4
모듈 원가 구조 개선
라인스캔 카메라 4대 구성을 카메라 2대 + 분광 프리즘 구성으로 대체. 광학 모듈 원가 40% 절감, 설치 폭 320mm 축소.
원가
△40%
광학 모듈 기준
두께 편차
±0.3㎛
기존 ±0.8㎛
설치 폭
△320mm
라인 점유 면적 축소
검사 항목
2종 동시
표면 + 내부
한빛테크놀로지 기술연구소 | 대외비
4
Notes: 교번 조명 주파수 200Hz는 라인 속도 120m/min 기준으로 결정. 파장 조합과 교번 주기, 입사각 범위가 성능의 핵심 변수임. 분광 프리즘 배치 구조는 협력사 도면이 아닌 자사 설계이며, 도면 일체를 사내에서 관리 중.

## Slide 5
NEXT STEPS
향후 계획 및 확인 필요 사항
2026 3Q
헝가리 2호기 현장 검증
검사 모듈 12조 설치 및 SOP 승인
2026 4Q
원통형 46파이 라인 대응
곡면 전극용 광학계 파생 모델 개발
2027 1H
수율 예측 서비스 상용화
누적 검사 데이터 기반 불량 사전 예측
경영진 확인 요청 사항
2026. 05 InterBattery 2026 자사 부스에서 2단계 캐스케이드 검사 공정을 실물 시연, 동작 화면 및 판정 로직 개요가 참관객에게 노출됨
2026. 09 한국전지학회 추계학술대회 논문 발표 예정 (초록 제출 마감 8/31) — 다중 파장 교번 조명 방식의 실험 데이터 포함
경쟁사 T사가 유사한 다중 파장 조명 검사 방식을 2025. 11 공개특허로 등록 공개한 것으로 확인됨
슬라이드 3~4에 기재된 기술 전반에 대해 자사 명의의 출원 실적이 없으며, 지식재산 담당 부서의 검토가 진행된 바 없음
한빛테크놀로지 기술연구소 | 대외비
5
Notes: 학회 발표는 초록 제출 시점부터 공개로 간주될 수 있으므로, 출원 시점을 8월 중으로 앞당길 필요가 있는지 검토 요청. InterBattery 시연은 이미 공개에 해당하므로 공지예외주장(신규성 의제) 적용 가능 기간을 확인해야 함.